Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu ładowarki kołowej jednonaczyniowej

Podstawowe parametry maszyny:

- fabrycznie nowa – maksymalnie przepracowane 100 mtg.

- produkowana seryjnie, nie dopuszcza się prototypu ani pierwszego egzemplarza z produkcji

- rok produkcji nie starszy niż 2020

- szerokość łyżki – nie szersza niż zewnętrzna strona opon

- wysokość wysypu łyżki minimum (liczone do dolnej krawędzi łyżki, łyżka w pozycji otwartej) 4600 mm

- maksymalna wysokość kabiny - 3500 mm (wraz z osprzętem dodatkowym - oświetleniem)

- masa maszyny gotowej do pracy nie mniejsza niż 14000 kg i nie większa niż 19000 kg

- fabrycznie wyposażona w metalową osłonę wału napędowego

- fabrycznie wyposażona w metalową osłonę siłowników układu kierowniczego lub zamiast osłony metalowej siłowników skrętu, osłonę gumową przegubu skrętu, zapobiegającą gromadzeniu się zanieczyszczeń na elementach przegubu, ograniczającą ryzyko jego uszkodzenia oraz pożaru, ochronę przegubu od góry zapewni metalowa płyta oraz specjalny kształt osłony przedniej szyby. Zamawiający dopuszcza brak osłony siłowników skrętu pod warunkiem, że siłowniki fabrycznie umiejscowione są w takiej pozycji, że chronione są przed jakimkolwiek uderzeniem przez kamienie lub innego rodzaju przedmioty. Zamawiający dopuszcza inny rodzaj zabezpieczenia przegubu, tj. wału napędowego

- osłona przedniej szyby kabiny z możliwością „otwarcia” do czyszczenia.

- fabrycznie wyposażona w metalowe osłony świateł przednich i tylnych

- fabrycznie wyposażona z możliwością mechanicznego otwierania lub łatwym dostępem do mycia szyby (odległość kraty od szyby minimum 10 cm)

- łyżka ładowarkowa wysokiego wysypu z wymiennym lemieszem dwustronnym do materiałów (o gęstości ok 350 kg/m3)

- pojemność łyżki w przedziale od 3,2 do 4,0 m³ z nadstawką zabezpieczającą przed wypadnięciem materiału

- łyżka z funkcją poziomowania

- fabryczny układ amortyzacji ramienia ładowarkowego - zapobiegający wysypywaniu się ładunku z łyżki (minimum 3 funkcje: łyżka stała do nabierania urobku, łyżka płynna do nabierania urobku, łyżka płynna do przejazdów)

- zaczep holowniczy umieszczony z tyłu maszyny

- maszyna wyposażona w układ antypoślizgowy

Układ napędowy:

- silnik wysokoprężny, turbodoładowany, 6-cylindrowy, chłodzony cieczą

- silnik spełniający aktualne normy emisji spalin w Unii Europejskiej (minimum UE Stage V)

- silnik wyprodukowany przez producenta maszyny

- pojemność skokowa silnika od 5,5 dm3 do 7,5 dm³

- moc silnika minimum 120 kW

- wentylator chłodnicy napędzany hydraulicznie z możliwością ustawienia wstecznych obrotów wentylatora, kraty pokrywy silnika dodatkowo zabezpieczona przed wpadaniem większych elementów do układu

- układ przeniesienia napędu hydrostatyczny

- silnik wyposażony w dodatkowy cyklonowy filtr powietrza

- fabryczny wyłącznik główny zasilania wyposażony w kluczyk

- napęd z możliwością ustawiania trybów pracy (w celu ograniczenia poślizgu i redukcji zużycia opon)

- stały napęd na 4 koła

-  oba mosty z mechanizmem różnicowym samoblokującym

- rama przegubowa

- Opony pełne (marki premium, służące do pracy w trudnych warunkach, zakład zajmujący się przetwarzaniem odpadów komunalnych, podłoże zakładu utwardzone betonem)

- Zamawiający wyklucza zastosowanie opon wypełnionych tworzywami sztucznymi

Układ hydrauliczny:

- układ hydrauliczny o zmiennym wydatku i z kompensacją ciśnienia zależnie od obciążenia

- układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o zmiennym wydatku o maksymalnym przepływie minimum 180 l/min.

- fabryczna instalacja hydrauliczna na wysięgniku umożliwiająca podłączenie osprzętów napędzanych hydraulicznie

Kabina:

- wyposażona w spryskiwacze, wycieraczki przedniej szyby i tylnej szyby

- kabina z drzwiami z obu stron, z nadciśnieniem oraz z automatyczną klimatyzacją

- tylna szyba podgrzewana

- kierownica z funkcją regulacji

- fotel operatora z pneumatycznym układem amortyzacji

- sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą joysticka

- nadmuchy powietrza odmrażające na przednią i tylną szybę

- kabina spełniająca normy ROPS i FOBS,

- wyposażona w min. 2 lusterka wewnętrzne

- wyposażona w podgrzewane min. 2 lusterka zewnętrzne

- fabrycznie wyposażona w kamerę wsteczną

- fabrycznie wyposażona w wyświetlacz LCD wskazujący parametry maszyny oraz fabryczny wyświetlacz obrazu z kamery wstecznej

- głośność w kabinie maks. 70 db(A)

Pozostałe wymagane wyposażenie dodatkowe:

- wyposażona w fabryczny system monitorowania parametrów maszyny

- wyposażona w wagę technologiczną z wyświetlaczem oraz drukarką – dokładność wagi 20 kg, pomiar wagi rozpoczynający się od 200 kg

- wyposażona w układ automatycznego centralnego smarowania

- podwyższone błotniki na przednich i tylnych kołach

- oświetlenie drogowe oraz robocze (dodatkowe oświetlenie halogenowe na dachu min. 4 lampy na przód, min 4 lampy na tył)

- apteczka, gaśnica, skrzynka narzędziowa

- komplet podstawowych narzędzi

- pomarańczowa lampa ostrzegawcza na kabinie

- automatyczny sygnał dźwiękowy informujący o cofaniu

- klakson

Gwarancja

- Gwarancja obejmuje wszystkie usterki, wady oraz uszkodzenia wykryte podczas poprawnego użytkowania ładowarki zgodnego z instrukcją. Zamawiający może zgłosić nieprawidłowości dostarczonej ładowarki telefonicznie oraz pocztą elektroniczną. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zgłoszenia od poniedziałku do piątku w godz.: 7:00 – 17:00

- maszyna z fabryczną gwarancją udzieloną na okres minimum 5 lat, liczony od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia lub minimum 9000 motogodzin, zależnie co nastąpi wcześniej

- w okresie gwarancji bezpłatny autoryzowany serwis producenta w zakresie przeglądów i napraw (wraz z dojazdami, robocizną, wymianą części zamiennych, filtrów itp. wyłącznie na fabrycznie nowe zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej oraz instrukcji obsługi)

- wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przeglądów i napraw gwarancyjnych w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia

- czas rozpoczęcia naprawy od chwili zgłoszenia usterki wyniesie nie więcej niż 2 dni robocze. Maksymalny czas naprawy wyniesie do 7 dni roboczych, licząc od następnego dnia po zgłoszeniu usterki maszyny. Termin ten zostaje przedłużony o soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy. Wykonawca naprawi w powyższym terminie przedmiot umowy lub dostarczy w tym terminie maszynę zastępczą wraz z wyposażeniem o takich samych parametrach i standardach lub uzgodnione z Zamawiającym o podobnej funkcjonalności – do czasu naprawy uszkodzonej ładowarki

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty następujących kar umownych:

a. w przypadku zwłoki wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady

b. w przypadku zwłoki Wykonawcy z usuwaniem wad stwierdzonych w trakcie odbioru i w ramach gwarancji jakości w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad,

c. w przypadku zwłoki wykonawcy w terminie dostarczenia urządzenia na teren zamawiającego w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości netto przedmiotu umowy.

Wymagane dokumenty dostarczone wraz z maszyną:

- świadectwo zgodności CE

- katalog części zamiennych w formie elektronicznej oraz książki

- instrukcja obsługi ładowarki (w języku polskim) w formie elektronicznej oraz książki

- karta gwarancyjna,

Dodatkowe informacje:

- kompletne koło zapasowe z pełną oponą (marki premium, służące do pracy w trudnych warunkach, zakład zajmujący się przetwarzaniem odpadów komunalnych, podłoże zakładu utwardzone betonem)

- transport do siedziby Zamawiającego

- dostęp do części zamiennych

- wykonawca przeprowadzi w siedzibie zamawiającego, bezpłatne szkolenie operatorów w zakresie obsługi technicznej, dla wskazanych przez zamawiającego pracowników, w terminach uzgodnionych na etapie realizacji umowy

- przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez wykonawcę, na jego koszt, do siedziby zamawiającego:

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.

ul. Staroprzygodzka 121

63-400 Ostrów Wielkopolski

Kod CPV:

- 43250000-0 -Ładowarki kołowe