RZZO/DA/2022/03

Opis przedmiotu zamówienia: „Dostawa na podstawie umowy najmu maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów”

Część 1: NAJEM SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO TYPU HAKOWIEC                                                         Z URZĄDZENIEM HAKOWYM

| L.P. | SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |
| 1. | Samochód ciężarowy typu hakowiec z urządzeniem dźwigowym wraz z dokumentami dopuszczającymi do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy - Prawo o Ruchu Drogowym |
| 2. | Aktualne badania UDT |
| 3. | Pojazd przystosowany do załadunku i rozładunku kontenerów. Wymiary kontenera: długość 6280 mm, szerokość 2400 mm, wysokość 2440 mm. Transport kontenerów odbywać się będzie na terenie zakładu (płyta kompostowa, hala sortowni – posadzka betonowa) |
| 4. | Przyśpieszacz funkcji zdejmowania kontenera na ziemię |
| 5. | Rok produkcji - nie starszy niż 2010 |
| 6. | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu – minimum 26 000 kg |
| 7. | Liczba osi – co najmniej 3 (minimum 2 pędne) |
| 8. | Dodatkowe oświetlenie urządzenia hakowego |
| 9. | Kabina operatora wyposażona w klimatyzację |
| 10. | Kabina operatora wyposażona w system grzewczy umożliwiający prace w warunkach zewnętrznych |
| 11. | Sprawne wszystkie układy i systemy, które są na wyposażeniu sprzętu |
| 12. | Podgrzewane lusterka zewnętrzne |
| 13. | Radio |
| 14. | Gaśnica |
| 15. | Kompletne koło zapasowe |

Samochód z urządzeniem hakowym będzie użytkowany do wykonywania załadunków oraz rozładunków kontenerów na płycie kompostowni oraz hali sortowni w trybie ciągłej pracy 16h/dobę w warunkach dużego zapylenia.

Część 2: NAJEM WOZIDŁA SPECJALISTYCZNEGO

| L.P. | SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |
|  | Rok produkcji - nie starsza niż 2005 |
|  | Liczba osi pędnych - minimum 3 |
|  | Pojemność skrzyni załadunkowej - nie mniejsza niż 19 m³ |
|  | Skrzynia załadunkowa wyposażona w klapę kipra |
|  | Kabina operatora wyposażona w klimatyzację |
|  | Kabina operatora wyposażona w system grzewczy umożliwiający prace w warunkach zewnętrznych |
|  | Sprawne wszystkie układy i systemy, które są na wyposażeniu sprzętu |
|  | Klasa opon - minimum L3, opony bezdętkowe o bieżniku minimum 2 cm |
|  | Kompletne koło zapasowe –klasa opony minimum L3 o bieżniku minimum 2 cm |
|  | Kamera cofania |
|  | Radio |
|  | Podgrzewane lusterka zewnętrzne |
|  | Światło ostrzegawcze „kogut” |
|  | Gaśnica |

Wozidło specjalistyczne służące do transportu odpadów na terenie kwatery składowiska odpadów znajdującego się na terenie Ostrowa Wielkopolskiego przy ul. Staroprzygodzkiej 121.                                                  Pojazd przeznaczony będzie głównie do wykonywania kursów na kwaterę składowiska odpadów                       w trybie ciągłej pracy 16h/dobę w warunkach dużego zapylenia. Wozidło spełniające wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC. Wozidło nie przepracuje więcej niż 3000 mtg/rok.

Część 3: NAJEM ŁADOWARKI KOŁOWEJ PRZEGUBOWEJ Z CHWYTAKIEM

| L.P. | SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |
| 1. | Rok produkcji - nie starsza niż 2000 |
| 2. | Dopuszczalna masa całkowita – minimum 4 000 kg, maksymalnie 6 000 kg |
| 3. | Całkowita wysokość - nie większa niż 3 m |
| 4. | Kabina operatora wyposażona w klimatyzację |
| 5. | Kabina operatora wyposażona w system grzewczy umożliwiający prace w warunkach zewnętrznych |
| 6. | Sprawne wszystkie układy i systemy, które są na wyposażeniu sprzętu |
| 7. | Chwytak przystosowany do ścisku bocznego umożliwiający sprawny chwyt i załadunek sprasowanych odpadów (kostek o wadze maksymalnie 500 kg) na naczepę tirową. Jednorazowy załadunek 2 kostek na sumę nieprzekraczającą 1.000 kg. Wymiary beli sprasowanego odpadu: długość 500-2200 mm (najczęściej 1100 mm), szerokość 1100 mm, wysokość 770 mm |
| 8. | Opony o bieżniku minimum 1 cm |
| 9. | Kompletne koło zapasowe – opona o bieżniku minimum 1 cm |
| 10. | Radio |
| 11. | Światło ostrzegawcze „kogut” |
| 12. | Gaśnica |

Ładowarka kołowa przegubowa z chwytakiem spełniające wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC. Pojazd przeznaczony będzie głównie do transportu zbelowanego surowca w trybie ciągłej pracy 16h/dobę w warunkach dużego zapylenia. Ładowarka nie przepracuje więcej niż 2500 mtg/rok.

Część 4: NAJEM ŁADOWARKI KOŁOWEJ JEDNONACZYNIOWEJ

| L.P. | SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |
| 1. | Parametry techniczne umożliwiające eksploatację maszyny w trybie ciągłej pracy 16h/dobę w warunkach dużego zapylenia |
| 2. | Rok produkcji - nie starsza niż 2010 |
| 3. | Dopuszczalna masa całkowita – minimum 16 000 kg |
| 4. | Moc silnika – minimum 160 kM |
| 5. | Pojemność łyżki – od 3,2 m³ do 4 m³ (łyżka wyposażona w lemiesz wymienny) |
| 6. | Możliwość płynnego załadunku naczep tirowych typu walking floor |
| 7. | Kabina operatora wyposażona w klimatyzację |
| 8. | Kabina operatora wyposażona w system grzewczy umożliwiający prace w warunkach zewnętrznych |
| 9. | Sprawne wszystkie układy i systemy, które są na wyposażeniu sprzętu |
| 10. | Kamera cofania |
| 11. | Podgrzewane lusterka zewnętrzne |
| 12. | Układ centralnego smarowania |
| 13. | Radio |
| 14. | Światło ostrzegawcze „kogut” |
| 15. | Gaśnica |
| 16. | Klasa opon - minimum L4, opony bezdętkowe o bieżniku minimum 2 cm |
| 17. | Kompletne koło zapasowe, klasa opony - minimum L4 o bieżniku minimum 2 cm |

Ładowarka kołowa jednonaczyniowa przegubowa, czołowa, pracująca na terenie hali sortowni                    oraz płyty kompostowej w trybie ciągłej pracy 16h/dobę w warunkach dużego zapylenia.                              Ładowarka  spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC. Ładowarka pracować będzie na odpadach, które gęstością nie przekraczają                       800 kg/m³. Ładowarka nie przepracuje więcej niż 3000 mtg/rok. Zamawiający informuje, że w 2021 roku dokonano 5 napraw opon klasy L5 o bieżniku min. 1 cm.

Część 5: NAJEM ŁADOWARKI KOŁOWEJ JEDNONACZYNIOWEJ

| L.P. | SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |
| 1. | Parametry techniczne umożliwiające eksploatację maszyny w trybie ciągłej pracy 16h/dobę w warunkach dużego zapylenia |
| 2. | Rok produkcji - nie starsza niż 2010 |
| 3. | Dopuszczalna masa całkowita – minimum 20 000 kg |
| 4. | Moc silnika – minimum 190 kM |
| 5. | Pojemność łyżki – od 4 m³ do 4,5 m³ (łyżka wyposażona w lemiesz wymienny) |
| 6. | Możliwość płynnego załadunku naczep tirowych typu walking floor |
| 7. | Kabina operatora wyposażona w klimatyzację |
| 8. | Kabina operatora wyposażona w system grzewczy umożliwiający prace w warunkach zewnętrznych |
| 9. | Sprawne wszystkie układy i systemy, które są na wyposażeniu sprzętu |
| 10. | Kamera cofania |
| 11. | Podgrzewane lusterka zewnętrzne |
| 12. | Układ centralnego smarowania |
| 13. | Radio |
| 14. | Światło ostrzegawcze „kogut” |
| 15. | Gaśnica |
| 16. | Waga technologiczna z wyświetlaczem |
| 17. | Klasa opon - minimum L4, opony bezdętkowe o bieżniku minimum 2 cm |
| 18. | Kompletne koło zapasowe, klasa opony - minimum L4 o bieżniku minimum 2 cm |

Ładowarka kołowa jednonaczyniowa przegubowa, czołowa, pracująca na terenie hali sortowni                    oraz płyty kompostowej w trybie ciągłej pracy 16h/dobę w warunkach dużego zapylenia.                              Ładowarka  spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC. Ładowarka pracować będzie na odpadach, które gęstością nie przekraczają                         800 kg/m³. Ładowarka nie przepracuje więcej niż 3000 mtg/rok. Zamawiający informuje, że w 2021 roku dokonano 5 napraw opon klasy L5 o bieżniku min. 1 cm.

Część 6: NAJEM SPYCHARKI GĄSIENICOWEJ

| L.P. | SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |
| 1. | Rok produkcji - nie starsza niż 2006 |
| 2. | Dopuszczalna masa eksploatacyjna – minimum 20 ton |
| 3. | Moc silnika – minimum 200 KM |
| 4. | Kabina operatora zabezpieczona przed skutkami przewrócenia się |
| 5. | Klimatyzacja |
| 6. | Sprawne wszystkie układy i systemy, które są na wyposażeniu sprzętu |
| 7. | Długość lemiesza – minimum 3700 mm |
| 8. | Szerokość lemiesza - w najwęższym miejscu minimum 1160 mm |
| 9. | Szerokość gąsienic - minimum 900 mm |
| 10. | Długość całkowita maszyny – nie większa niż 5500 mm |
| 11. | Szerokość całkowita maszyny – nie większa niż 3500 mm |
| 12. | Radio |
| 13. | Gaśnica |

Spycharka gąsienicowa przeznaczona do rozściełania i zagęszczania odpadów komunalnych                                  na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w trybie ciągłej pracy 16h/dobę w warunkach dużego zapylenia. Spycharka nie przepracuje więcej niż 2000 mtg/rok.