RZZO/DA/2022/01

Opis przedmiotu zamówienia:

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu ładowarki kołowej jednonaczyniowej”

| L.P | PODSTAWOWE PARAMETRY MASZYNY |
| --- | --- |
|  | Fabrycznie nowa - maksymalnie przepracowane 100 mtg. |
|  | Produkowana seryjnie - nie dopuszcza się prototypu ani pierwszego egzemplarza z produkcji |
|  | Rok produkcji - nie starsza niż 2021 |
|  | Łyżka wysokiego wysypu umożliwiająca płynny załadunek naczepy tirowej typu walking floor (będzie służyć do materiałów o gęstości ok 350kg/m³). Łyżka z wymiennym lemieszem dwustronnym |
|  | Łyżka ładowarkowa o pojemność w przedziale od 3,5 m³ do 4,0 m³ |
|  | Masa maszyny gotowej do pracy - nie mniejsza niż 14000 kg |
|  | Wysokość kabiny - nie wyższa niż 3500 mm |
|  | Zaczep holowniczy umieszczony z tyłu maszyny |
| UKŁAD NAPĘDOWY |
|  | Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, 6-cylindrowy, chłodzony cieczą spełniający aktualne normy emisji spalin w Unii Europejskiej (minimum UE Stage V). |
|  | Silnik wyprodukowany przez producenta maszyny lub przez podmiot dominujący, zależny lub powiązany w stosunku do producenta maszyny |
|  | Pojemność skokowa silnika od 5,5 dm³ do 7,5 dm³ |
|  | Moc silnika - minimum 120 kW |
|  | Wentylator chłodnicy napędzany hydraulicznie z możliwością ustawienia wstecznych obrotów wentylatora. |
|  | Układ przeniesienia napędu hydrostatyczny lub hydrokinetyczny |
|  | Silnik wyposażony w dodatkowy cyklon powietrza |
|  | Stały napęd na 4 koła |
|  | Oba mosty z mechanizmem różnicowym samoblokującym |
|  | Rama przegubowa |
|  | 4 równe koła opony wzmacniane typu L5 dostosowane do pracy w recyklingu odpadów na halach i placach o powierzchni w większości betonowych. |
| UKŁAD HYDRAULICZNY |
|  | Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o zmiennym wydatku o maksymalnym przepływie minimum 145/min. |
| KABINA |
|  | Wyposażona w spryskiwacze, wycieraczki przedniej szyby i tylnej szyby |
|  | Kabina z nadciśnieniem oraz z automatyczną klimatyzacją |
|  | Kierownica z funkcją regulacji |
|  | Fotel operatora z pneumatycznym układem amortyzacji |
|  | Sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą joysticka |
|  | System odmrażania przedniej i tylnej szyby (nadmuch powietrza i/lub podgrzewanie elektryczne szyb) |
|  | Kabina spełniająca normy ROPS i FOPS |
|  | Wyposażona w min. 2 lusterka wewnętrzne |
|  | Wyposażona w podgrzewane min. 2 lusterka zewnętrzne |
|  | Wyposażona w kamerę wsteczną |
|  | Wyposażona w wyświetlacz wskazujący parametry maszyny oraz fabryczny wyświetlacz obrazu z kamery wstecznej |
|  | Głośność w kabinie maks. 70db(A) |
| POZOSTAŁE WYMAGANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
|  | Wyposażona w fabryczny system monitorowania parametrów maszyny |
|  | Wyposażona w wagę technologiczną z wyświetlaczem oraz drukarką – dokładność wagi do 20 kg, |
|  | Wyposażona w układ automatycznego centralnego smarowania |
|  | Oświetlenie drogowe oraz robocze (dodatkowe oświetlenie halogenowe na dachu min. 4 lampy na przód, min. 2 lampy na tył) |
|  | Gaśnica, apteczka oraz skrzynka narzędziowa |
|  | Pomarańczowa lampa ostrzegawcza umiejscowiona na kabinie |
|  | Automatyczny sygnał dźwiękowy informacyjny o cofaniu maszyny |
| GWARANCJA |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie usterki, wady oraz uszkodzenia wykryte podczas poprawnego użytkowania ładowarki zgodnego z instrukcją. Zamawiający może zgłosić nieprawidłowości dostarczonej ładowarki telefonicznie oraz pocztą elektroniczną. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zgłoszenia od poniedziałku do piątku w godz.: 7:00 – 17:00 |
|  | Maszyna z fabryczną gwarancją udzieloną na okres minimum 5 lat, liczony od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia lub minimum 9000 motogodzin, zależnie co nastąpi wcześniej |
|  | W okresie gwarancji bezpłatny autoryzowany serwis producenta w zakresie przeglądów i napraw (wraz z dojazdami, robocizną, wymianą części zamiennych, filtrów itp. wyłącznie na fabrycznie nowe zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej oraz instrukcji obsługi) |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przeglądów i napraw gwarancyjnych w miejscu użytkowania przedmiotu zamówienia |
|  | Czas rozpoczęcia naprawy od chwili zgłoszenia usterki wyniesie nie więcej niż 2 dni robocze. Maksymalny czas naprawy wyniesie do 7 dni roboczych, licząc od następnego dnia po zgłoszeniu usterki maszyny. Termin ten zostaje przedłużony o soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy. Wykonawca naprawi w powyższym terminie przedmiot umowy lub dostarczy w tym terminie maszynę zastępczą wraz z wyposażeniem o takich samych parametrach i standardach lub uzgodnione z Zamawiającym o podobnej funkcjonalności – do czasu naprawy uszkodzonej ładowarki |
|  | W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty następujących kar umownych: a. w przypadku zwłoki wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady b. w przypadku zwłoki Wykonawcy z usuwaniem wad stwierdzonych w trakcie odbioru i w ramach gwarancji jakości w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad, c. w przypadku zwłoki wykonawcy w terminie dostarczenia urządzenia na teren zamawiającego w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. |
|  | Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości netto przedmiotu umowy |
| WYMAGANE DOKUMENTY DOSTARCZONE WRAZ Z MASZYNĄ |
|  | Świadectwo zgodności CE |
|  | Katalog części zamiennych w formie elektronicznej |
|  | Instrukcja obsługi ładowarki (w języku polskim) w formie elektronicznej oraz książki |
|  | Karta gwarancyjna |
| DODATKOWE INFORMACJE |
|  | Kompletne koło zapasowe opona wzmacniana typu L5 dostosowane do pracy w recyklingu odpadów na halach i placach o powierzchni w większości betonowych. |
|  | Transport do siedziby Zamawiającego |
|  | Wykonawca przeprowadzi w siedzibie zamawiającego, bezpłatne szkolenie operatorów w zakresie obsługi technicznej dla wskazanych przez zamawiającego pracowników, w terminach uzgodnionych na etapie realizacji umowy |
|  | Przedmiot zmówienia zostanie dostarczony przez wykonawcę na jego koszt do siedziby zamawiającego: Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. ul. Staroprzygodzka 121 63-400 Ostrów Wielkopolski |

Kod CPV:

-43250000-0 – Ładowarki kołowe