RZZO/DA/2022/06

„Dostawa na podstawie najmu maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów”

Część 1: NAJEM WOZIDŁA SPECJALISTYCZNEGO

| L.P. | SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |
|  | Rok produkcji - nie starsza niż 2005 |
|  | Liczba osi pędnych - minimum 3 |
|  | Pojemność skrzyni załadunkowej - nie mniejsza niż 19 m³ |
|  | Skrzynia załadunkowa wyposażona w klapę kipra |
|  | Kabina operatora wyposażona w klimatyzację |
|  | Kabina operatora wyposażona w system grzewczy umożliwiający prace w warunkach zewnętrznych |
|  | Sprawne wszystkie układy i systemy, które są na wyposażeniu sprzętu |
|  | Klasa opon - minimum L3, opony bezdętkowe o bieżniku minimum 2 cm |
|  | Kompletne koło zapasowe –klasa opony minimum L3 o bieżniku minimum 2 cm |
|  | Kamera cofania |
|  | Radio |
|  | Podgrzewane lusterka zewnętrzne |
|  | Światło ostrzegawcze „kogut” |
|  | Gaśnica |

Wozidło specjalistyczne służące do transportu odpadów na terenie kwatery składowiska odpadów znajdującego się na terenie Ostrowa Wielkopolskiego przy ul. Staroprzygodzkiej 121.                                                  Pojazd przeznaczony będzie głównie do wykonywania kursów na kwaterę składowiska odpadów                       w trybie ciągłej pracy 16h/dobę w warunkach dużego zapylenia. Wozidło spełniające wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC. Wozidło nie przepracuje więcej niż 3000 mtg/rok.

Część 2: NAJEM ŁADOWARKI KOŁOWEJ JEDNONACZYNIOWEJ

| L.P. | SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |
| 1. | Parametry techniczne umożliwiające eksploatację maszyny w trybie ciągłej pracy 16h/dobę w warunkach dużego zapylenia |
| 2. | Rok produkcji - nie starsza niż 2010 |
| 3. | Dopuszczalna masa całkowita – minimum 16 000 kg |
| 4. | Moc silnika – minimum 160 kM |
| 5. | Pojemność łyżki – od 3,2 m³ do 4 m³ (łyżka wyposażona w lemiesz wymienny) |
| 6. | Możliwość płynnego załadunku naczep tirowych typu walking floor |
| 7. | Kabina operatora wyposażona w klimatyzację |
| 8. | Kabina operatora wyposażona w system grzewczy umożliwiający prace w warunkach zewnętrznych |
| 9. | Sprawne wszystkie układy i systemy, które są na wyposażeniu sprzętu |
| 10. | Kamera cofania |
| 11. | Podgrzewane lusterka zewnętrzne |
| 12. | Układ centralnego smarowania |
| 13. | Radio |
| 14. | Światło ostrzegawcze „kogut” |
| 15. | Gaśnica |
| 16. | Klasa opon - minimum L4, opony bezdętkowe o bieżniku minimum 2 cm |
| 17. | Kompletne koło zapasowe, klasa opony - minimum L4 o bieżniku minimum 2 cm |

Ładowarka kołowa jednonaczyniowa przegubowa, czołowa, pracująca na terenie hali sortowni                    oraz płyty kompostowej w trybie ciągłej pracy 16h/dobę w warunkach dużego zapylenia.                              Ładowarka  spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC. Ładowarka pracować będzie na odpadach, które gęstością nie przekraczają 800 kg/m³. Ładowarka nie przepracuje więcej niż 3000 mtg/rok.

Część 3: NAJEM ŁADOWARKI KOŁOWEJ JEDNONACZYNIOWEJ

| L.P. | SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |
| 1. | Parametry techniczne umożliwiające eksploatację maszyny w trybie ciągłej pracy 16h/dobę w warunkach dużego zapylenia |
| 2. | Rok produkcji - nie starsza niż 2010 |
| 3. | Dopuszczalna masa całkowita – minimum 20 000 kg |
| 4. | Moc silnika – minimum 190 kM |
| 5. | Pojemność łyżki – od 4 m³ do 4,5 m³ (łyżka wyposażona w lemiesz wymienny) |
| 6. | Możliwość płynnego załadunku naczep tirowych typu walking floor |
| 7. | Kabina operatora wyposażona w klimatyzację |
| 8. | Kabina operatora wyposażona w system grzewczy umożliwiający prace w warunkach zewnętrznych |
| 9. | Sprawne wszystkie układy i systemy, które są na wyposażeniu sprzętu |
| 10. | Kamera cofania |
| 11. | Podgrzewane lusterka zewnętrzne |
| 12. | Układ centralnego smarowania |
| 13. | Radio |
| 14. | Światło ostrzegawcze „kogut” |
| 15. | Gaśnica |
| 16. | Waga technologiczna z wyświetlaczem |
| 17. | Klasa opon - minimum L4, opony bezdętkowe o bieżniku minimum 2 cm |
| 18. | Kompletne koło zapasowe, klasa opony - minimum L4 o bieżniku minimum 2 cm |

Ładowarka kołowa jednonaczyniowa przegubowa, czołowa, pracująca na terenie hali sortowni                    oraz płyty kompostowej w trybie ciągłej pracy 16h/dobę w warunkach dużego zapylenia.                              Ładowarka  spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC. Ładowarka pracować będzie na odpadach, które gęstością nie przekraczają 800 kg/m³. Ładowarka nie przepracuje więcej niż 3000 mtg/rok.